Тема 8. Постоянный ток

А193. Ток в 200 мкА проходил в течение 1,5 часа. Какое количество электричества прошло за это время?

1)0,ЗмКл         2)0,13мКл         3)1,08Кл	4) 18 мКл

А194. Сопротивление резистора увеличили в 2 раза, а приложенное к нему напряжение уменьшили в 2 раза. Как изменилась сила тока, протекающего через резистор?

- уменьшилась в 2 раза

- уменьшилась в 4 раза

- не изменилась

- увеличилась в 4 раза

А195. На рисунке изображены графики зависимости силы тока от приложенного напряжения для трех проводников. Какой из проводников обладает большим сопротивлением?

1)1

2)2

3)3

4) сопротивления одинаковы

А196. Как изменится сила тока, протекающая по проводнику, если напряжение на концах проводника и площадь его сечения увеличить в 2 раза?

- не изменится

- увеличится в 2 раза

- увеличится в 4 раза

- уменьшится в 4 раза

А197. Медная проволока имеет электрическое сопротивление б Ом. Какое электрическое сопротивление имеет медная проволока, у которой в 2 раза больше длина и в 3 раза больше площадь поперечного сечения?

1)36 Ом	2) 9 Ом	3)4 Ом	4) 1 Ом

А198. Чему равно сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке?
1) 2R/3	2) 3R	3) 1.5R	4) R/3

■

А199. Как изменится напряжение на концах проводника, если площадь поперечного сечения проводника и силу тока в нем увеличить в 2 раза?

- увеличится в 2 раза

- увеличится в 4 раза

- уменьшится в 2 раза

- не изменится

А200. Кусок неизолированной проволоки сложили вдвое. Как изменилось сопротивление проволоки?

- увеличилось в 2 раза

- уменьшилось в 2 раза

- уменьшилось в 4 раза

- не изменилось

А201. В цепи, схема которой представлена на рисунке, сопротивление каждого из резисторов равно 2 Ом. Найдите общее сопротивление цепи.

1) 8 Ом	2) б Ом	3) 5 Ом	4) 4 Ом

R

А202- В цепи, схема которой представлена на рисунке, сопротивление каждого из резисторов равно 8 Ом. Найдите общее сопротивление цепи.

1)32 Ом	2) 16 Ом	3)8 Ом	4)0

R	R

.

А203. Электрическая цепь состоит из источника тока, ЭДС которого б В, внутреннего сопротивления 1 Ом и резистора с сопротивлением 2 Ом. Чему равна сила тока в цепи?

1) 18А

2) 6 А

3)3 А

4) 2 А

А204. Электрическая цепь состоит из источника тока с внутренним сопротивлением .1 Ом и резистора с сопротивлением 2 Ом. Чему равна ЭДС источника тока, если сила тока в цепи б А?

1) 18 В	2) 12 В	3)6 В	4)3 В

А205. Если сила тока в цепи при подключении резистора в 2 Ом равна 2А, чему равна ЭДС источника тока с внутренним сопротивлением 1 Ом?

1) 1В	2)3 В	3)6 В	4) 12 В

А2О6. Какова ЭДС источника тока, если сторонние силы совершают 20 Дж работы при перемещении 10 Кл электричества по замкнутой цепи, в которую включен источник?

1)2 В	2) 200 В	3)10 В	4)10Дж

А207. При питании лампочки от элемента с ЭДС 1,5 В сила тока в цепи равна 0,2 А. Найдите работу сторонних сил в элементе за 1 минуту.

1)0,ЗДж	2)18Дж	3)5мДж	4) 200 Дж

А208. Определите общее сопротивление цепи, если сопротивление каждого резистора равно г.
1) г/3	2)3 г	3)г/б	4) г

г

А209. Определить общее сопротивление цепи, если сопротивление каждого резистора равно г.

1)2/3 г   '        2) 3/2 г	3)3 г	4) г/2

А210. Определить общее сопротивление цепи, если сопротивление каждого резистора равно г.
1)2/3 г	2) 3/2 г	3)3 г	4) г/2

Тема 9. Работа и мощность тока. Ток в различных средах

А211. Как изменится мощность, потребляемая электрической лампой, если ее электрическое сопротивление и напряжение на ней уменьшить в 3 раза?

1) уменьшится в 3 раза n   2) уменьшится в 9 раз

- не изменится

- увеличится в 9 раз

А212. При ремонте электроплитки спираль укоротили в 2 раза. Как изменилась мощность

электроплитки?

- увеличилась в 2 раза

- не изменилась

- уменьшилась в 2 раза

- увеличилась в 4 раза

А213. Какие действия вызывает прохождение электрического тока через жидкость?

- световые, магнитные и тепловые

- тепловые, химические и магнитные

- тепловые и магнитные

- химические

А214. Какие действия вызывает прохождение электрического тока через металл?

- тепловые, химические и магнитные

- световые, магнитные и тепловые

- химические и магнитные

- тепловые и магнитные

А215. Имеется три типа проводников электрического тока:

- металлические проводники,

- растворы электролитов,

- плазма.

Прохождение электрического тока через какие из них сопровождается выделением вещества на электродах?

1) только 1         3) только 3 2). только 2        4)и1,и2, иЗ

А216. За какое время при электролизе воды выделится 1 г водорода (к = 0,01 мг/Кл), если сила тока равна 1 А?

1)10 с	2) 27,8 ч	3)27,8 мин         4) 1ч

А217. В электролитах носителями зарядов являются

- электроны

- электроны и ионы

- ионы

- электроны и дырки

А218. В четырехвалентный кремний добавили трехвалентный индий. Каким типом проводимости в основном будет обладать полупроводник?

- дырочной

- электронной

- электронно-дырочной
4)ионной

А219. Какой наименьшей скоростью должен обладать электрон, чтобы ионизировать атом гелия? Энергия ионизации атома гелия 24,5 эВ.

1) 2,3- 106 м/с    2) 2,9-106 м/с      3) 5 м/с	4) 29 км/ч

А220. Какой из графиков, представленных на рисунке, соответствует вольт-амперной характеристике полупроводникового диода, включенного в прямом направлении?

1)	2)	3)	4)

А221. Какой из графиков представляет собой зависимость удельного сопротивления полупроводника от температуры?

1)	2)	3)	4)

А222. Какой из графиков представляет собой вольт-амперную характеристику металлического проводника?

1)	2)	3)	4)